Министерство образования и науки РФ

Владимирский Государственный Университет

Кафедра РТ и РС

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Установка для приемо-сдаточных испытаний

УНЧ»

Выполнила:

ст. группы РТС-108

Остроухова Л. А.

Проверил:

Поздняков А.Д.

Владимир

2011

Содержание:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ВЛГУ 210405

Разраб.

Остроухова Л.А.

Провер.

Поздняков А.Д

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Установка для приемо – сдаточных испытаний УНЧ

Лит.

Листов

29

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ВЛГУ 210405

Разраб.

Остроухова Л.А.

Провер.

Поздняков А.Д

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Установка для приемо – сдаточных испытаний УНЧ

Лит.

Листов

29

| 1. Общий перечень параметров и характеристик объекта……….. 2. Перечень выбранных параметров………………………………. 3. Методики проведения измерений………………………………. 3.1. Измерение номинальной выходной мощности (косвенный метод)…………………………………………………………. 3.2. Измерение диапазона эффективно воспроизводимых частот………………………………………………………… 3.3. Измерение входного сопротивления (косвенный метод)…. 3.4. Измерение коэффициента гармоник………………………... 3.5. Измерение неравномерности амплитудно-частотной характеристики…………………………………………… 4. Расчет фактических погрешностей измерений………………... 4.1. Погрешность измерения выходной номинальной мощности (косвенный метод)…………………………………………... 4.2. Измерение диапазона эффективно воспроизводимых частот………………………………………………………………… 4.3. Измерение входного сопротивления (косвенный метод)… 4.4. Измерение коэффициента гармоник……………………….. 4.5. Измерение неравномерности АЧХ в полосе пропускания (косвенный метод)………………………………………………. 5. Полная структурная схема измерения…………………………… 6. Вывод по работе………………………………………………….. 7. Список литературы………………………………………………. 8. Приложение……………………………………………………. | стр.2 стр.3 стр.4 стр.4 стр.4 стр.5 стр.5 стр.6 стр.7 стр.7 стр.11 стр.14 стр.18 стр.19 стр.22 стр.23 стр.23 стр.24 |
| --- | --- |

1.	Общий перечень параметров и характеристик объекта.

Исследуемый объект – УНЧ «БАРК-001-Стерео».

Его параметры:

| Номинальная выходная мощность, Вт, |  |
| --- | --- |
| каждого канала на выходах для подключения: |  |
| акустических систем | 50 |
| головных телефонов | 0,1 |
| Номинальное сопротивление нагрузки выходов для подключения: |  |
| акустических систем, Ом612-748 | 8 |
| головных телефонов, Ом | 16 |
| магнитофона на запись: |  |
| по току, кОм | 47 |
| по напряжению, кОм | 220 |
| Диапазон эффективно воспроизводимых частот, Гц | 20-20000 |
| Входное сопротивление, кОм | 300 - 400 |
| Выходное сопротивление выходов для подключения: |  |
| акустических систем, Ом |  |
| головных телефонов, Ом | 108-132 |
| магнитофона на запись: |  |
| по току, кОм | 612-748 |
| по напряжению, кОм | 0,4-0,6 |
| ЭДС, мВ | 160-200 |
| ЭДС перегрузки, В |  |
| Коэффициент общих искажений интермодуляции, % |  |
| Коэффициент общих гармонических искажений, % |  |
| Отношение сигнал - невзвешанный шум относительно номинальной выходной мощности, дБ |  |
| Отношение сигнал - невзвешанный шум относительно номинальной выходной мощности, дБ |  |
| Спад частотной характеристики фильтров ограничения относительно уровня на 1000Гц: |  |
| на частоте 20 Гц | 7,5-10,5 |
| на частоте 15 кГц | 5,5-8,5 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно уровня сигнала на частоте 1000Гц, дБ |  |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |

2.	Перечень выбранных параметров.

| № | Измеряемый параметр | Диапазон | Допустимая погрешность | Фактическая погрешность | Приборы | Условия измерений | Расчетная формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная выходная мощность на выходе для подключения акустических систем | 50 Вт |  |  | Г3-119, В7-40, резисторы С5-16 |  |  |
| 2 | Диапазон эффективно воспроизводимых частот | 20-20000 Гц |  |  | Г3-119 В7-40, резисторы С5-16 |  | --- |
| 3 | Входное сопротивление | 300 - 400кОм |  |  | Г3-119 В7-40 |  |  |
| 4 | Коэффициент гармоник | 0,2 |  |  | Г3-119 С6-12, резисторы С5-16 |  | --- |
| 5 | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики | (-1дБ - +1дБ) |  |  | Г3-119 В7-40, резисторы четыре С5-16 |  | и |

3.	Методики проведения измерений.

3.1.	Измерение номинальной выходной мощности (косвенный метод).

Определить выходную мощность можно, измерив падение напряжения на нагрузке, и далее обработав полученное значение по формуле .

В качестве нагрузки должен применяться резистор, способным поглощать значительную энергию. По ряду номиналов сопротивлений нагрузку в 8 Ом можно получить последовательным включением  четырех резисторов по 2 Ома (ряд Е24). Так как измеряется мощность в 50Вт, то номинальная мощность каждого резистора должна быть как минимум . Выбран С5-16 с .

На вход УНЧ подаются гармонические колебания с f = 1кГц.

Для измерения напряжения применяется мультиметр В7-40. При точном измерении показания вольтметра должны равны . При возникновении погрешностей показания вольтметра могут оказаться больше 20В, поэтому предел измерения выбирается 200В, а не 20В.

Рис.1. Схема измерения мощности на выходе.

3.2	. Измерение диапазона эффективно воспроизводимых частот.

Для этого измерения можно применять предыдущую схему.

С выхода Г3-119 подаются синусоидальные колебания. Тогда границы диапазона эффективно воспроизводимых частот – это частоты, на которых показания вольтметра снижаются на 3дБ относительно  на 1000Гц.

Сначала находится  на 1000Гц, затем, увеличивая  от 1кГц, добиваются показаний вольтметра  и снимаются с генератора показания частоты. Так находится верхний предел диапазона.

Затем, уменьшая частоту от 1кГц, добиваются показаний вольтметра  и с генератора снимаются показания частоты. Так находится нижний предел диапазона.

Рис.2. Схема измерения диапазона эффективно воспроизводимых частот.

3.3	. Измерение входного сопротивления (косвенный метод).

Для определения входного сопротивления применяется косвенный метод. С помощью амперметра и вольтметра измеряются соответственно , . Тогда .

Рис.3. Схема измерения входного сопротивления.

3.4.	Измерение коэффициента гармоник.

Данный параметр определяется прямым путем с помощью прибора С6-12, который подключается на выход УНЧ. На вход УНЧ подаются гармонические колебания с частотой 1000Гц.

Рис.4. Схема измерения коэффициента гармоник.

3.5.	Измерение неравномерности амплитудно-частотной характеристики.

Для определения неравномерности полосы пропускания с генератора на вход УНЧ подаются гармонические колебания. Сначала измеряется напряжение  на 1000Гц. При изменении частоты  от 20Гц до 20кГц определяются максимальное и минимальное показания вольтметра. Далее полученные результаты обрабатываются по формулам:  и .

Рис.5. Схема измерения неравномерности амплитудно-частотной характеристики.

4.	Расчет фактических погрешностей измерений.

4.1.	Погрешность измерения выходной номинальной мощности (косвенный метод).

Погрешность измерения выходной номинальной мощности включает в себя погрешность измерения напряжения на нагрузке, погрешность установки номинальной нагрузки.

Погрешность измерения напряжения на нагрузке включает в себя:

a)	Основная погрешность измерительного прибора: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

b)	Погрешности считывания показаний – погрешность цены деления: субъективная, систематическая, аддитивная, динамическая.

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на : инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

e)	Входное сопротивление вольтметра: методическая, систематическая, статическая, мультипликативная.

f)	Разброс параметров резисторов: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

g)	Температурный коэффициент резисторов: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

h)	Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, статическая, мультипликативная.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	Основная погрешность В7-37 при измерении средне квадратичного значения переменного напряжения на частоте 1кГц . Предел измерения , а измеряемое напряжение , тогда . Такая погрешность имеет равномерный закон распределения, поэтому СКО: .

b)	При пределе измерения 200В цена деления равна , значит погрешность измерения . Эта погрешность систематическая.

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий равна половине основной погрешности на каждые 10С0. При изменении температуры от +5С0 до +35С0 . Закон распределения равномерный, значит СКО: .

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на  равна половине основной погрешности прибора . Закон распределения треугольный, значит СКО: .

e)	Входное сопротивление вольтметра влияет на сопротивление нагрузки.  и  включены параллельно.

, , тогда эквивалентная нагрузка

,

т.е. Ом.

Таким образом, входное сопротивление вольтметра слабо влияет на значение нагрузки (изменение на ), поэтому эту погрешность можно исключить.

f)	Разброс параметров резисторов С5-16 составляет . Ом. Оценим влияние этой погрешности на результаты измерений. Так как применяются четыре резистора одного типа, то возможное максимальное отклонение нагрузки от номинального значения Ом.

Пересчитаем погрешность нагрузки в погрешность измерения напряжения.

, , ,   Таким образом, эта погрешность не превышает значения

. Закон распределения равномерный, СКО: .

g)	Температурный коэффициент резисторов равен . Тогда при отклонении температуры от нормальных условий на  Ом. Так как нагрузка состоит из четырёх резисторов, то полное изменение сопротивления нагрузки составляет . Пересчитаем погрешность нагрузки в погрешность измерения напряжения. ,  ,, . Будем считать закон распределения равномерным, тогда СКО: .

h)	Нагрузка соединена с двумя медными жилами длиной 0,5м и диаметром 1мм. Удельное сопротивление меди . Тогда дополнительное сопротивление создаваемое проводами равно. Пересчитаем погрешность нагрузки в погрешность измерения напряжения. ,  ,,

Таким образом, данная погрешность систематическая и мультипликативная.

Общая систематическая погрешность измерения напряжения:

.

.

При измерении  общая систематическая погрешность

.

Общая случайная погрешность измерения напряжения:

СКО: .

Погрешность установки номинальной нагрузки:

a)	Разброс параметров резисторов: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

b)	Температурный коэффициент резисторов: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

c)	Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, статическая, аддитивная.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	Разброс параметров резисторов С5-16 составляет . Ом. Так как применяются четыре резистора одного типа, то возможное максимальное отклонение нагрузки от номинального значения Ом. Таким образом, эта погрешность не превышает значения.

. Закон распределения равномерный, СКО: .

b)	Температурный коэффициент резисторов равен . Тогда при отклонении температуры от нормальной на  . Так как нагрузка состоит из четырёх резисторов, то полное изменение сопротивления нагрузки составляет . Погрешность равна . Будем считать, что закон распределения равномерный, тогда СКО: .

c)	Нагрузка соединена с двумя медными жилами длиной 0,5м и диаметром 1мм. Удельное сопротивление меди . Тогда дополнительное сопротивление создаваемое проводами равно.

.

Общая систематическая погрешность установки номинальной нагрузки:

.

Общая случайная погрешность установки номинальной нагрузки:

СКО: .

Систематическая погрешность косвенных измерений мощности:

Переведём абсолютную погрешность в относительную: .

Случайная погрешность косвенных измерений мощности:

Две погрешности коррелированны, так как измерение напряжения на выходе зависит от сопротивления нагрузки.

, .

.

Так как , то погрешность результата .

4.2.	Измерение диапазона эффективно воспроизводимых частот.

Погрешность определения этого диапазона определяется погрешностями нахождения частот, на которых .

Она включает в себя:

a)	Основная погрешность установки частоты на входе генератора: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

b)	Дополнительная погрешность генератора из-за колебания напряжения в сети: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

c)	Дополнительная погрешность генератора из-за отклонения температуры от нормальных условий: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

d)	Также необходимо учитывать погрешности измерения вольтметром выходного напряжения.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	Основная погрешность установки частоты на генераторе равна . . Закон распределения такой погрешности равномерный, поэтому СКО:.

b)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на равна половине основной погрешности. . Закон распределения треугольный, поэтому СКО .

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий равна половине основной погрешности генератора на каждые 10С0. . Закон распределения равномерный, поэтому .

d) Погрешность измерения выходного напряжения будет такой же как и при измерении выходной мощности. Она включает в себя систематическую составляющую и случайную:

,.

При измерении , значит .

Пересчитаем эту погрешность в погрешность измерения частоты. Для это найдем коэффициент перехода .

Для УНЧ справедливы следующие соотношения:

, , где  - коэффициент передачи на частоте 1кГц. ,  - граничные частоты диапазона.

Как видно из графиков участок  почти линейный. В областях  ВЧ и НЧ изменения частоты при  почти одинаковые , значит  . При  .

Рассмотрим влияние систематической погрешности , тогда

. .

Рассмотрим влияние случайной погрешности:

Общая систематическая погрешность измерения:

.

Относительная погрешность

Общая случайная погрешность измерения:

Так как , то фактическая погрешность измерения .

4.3. Измерение входного сопротивления.

Погрешность измерения входного сопротивления определяется погрешностями измерения тока и напряжения.

Погрешность измерения тока на входе усилителя:

a)	Основная погрешность прибора: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

b)	Погрешности считывания показаний – погрешность цены деления: субъективная, систематическая, аддитивная, динамическая.

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на : инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

e)	Внутреннее сопротивление прибора: методическая, систематическая, мультипликативная, статическая.

f)	Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, статическая, мультипликативная.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	При 1кГц погрешность измерения среднеквадратичного значения тока определяется выражением . Если на вход УНЧ подается напряжение равное  и сопротивление входа  (наихудшая точка измерений), то показания амперметра без учета различных факторов должны равняться . При пределе измерения , то . Будем считать, что закон распределения равномерный, тогда СКО: .

b)	Цена деления при пределе измерения 2мА равна = 0.1мкА. Поэтому .

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на  равна половине основной погрешности , закон распределения треугольный, поэтому .

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий равна половине основной погрешности прибора . Закон распределения равномерный, поэтому .

e)	Погрешность, вносимая внутренним сопротивлением прибора. Оценим погрешность. Добавочное сопротивление прибора влияет на измеряемый ток: .

Отклонение измеряемого тока от истинного значения:

. В паспортных данных значения сопротивления мультиметра в режиме измерения тока отсутствуют. Известно, что сопротивление амперметра  должно быть много меньше сопротивления цепи.  - наихудшая точка измерений в данном случае.

Если , тогда .

g)	Сопротивление проводов влияет на показания амперметра. Будем считать, что прибор соединен с двух сторон медными жилами, длиной 0,5м и диаметром 1мм. Удельное сопротивление меди . Тогда дополнительное сопротивление создаваемое проводами равно .

Эта погрешность очень мала, поэтому ею можно пренебречь.

Общая систематическая погрешность измерения входного тока:

.

Пусть  (как наихудшая точка измерения), тогда .

Общая случайная погрешность измерения входного тока:

Погрешность измерения напряжения на входе усилителя:

a)	Основная погрешность измерительного прибора: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

b)	Погрешности считывания показаний – погрешность цены деления: субъективная, систематическая, аддитивная, динамическая.

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий: инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на : инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная.

e)	Входное сопротивление вольтметра: методическая, систематическая, статическая, мультипликативная.

f)	Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, статическая, мультипликативная.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	При 1кГц погрешность измерения среднеквадратичного значения напряжения  определяется выражением . Если на вход УНЧ подается напряжение равное , при пределе измерения   . Будем считать, что закон распределения равномерный, тогда СКО: .

b)	Цена деления при пределе измерения 200мВ равна = 0.01мВ. Поэтому .

c)	Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети на  равна половине основной погрешности , закон распределения треугольный, поэтому .

d)	Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения температуры от нормальных условий равна половине основной погрешности прибора . Закон распределения равномерный, поэтому .

e)	Погрешность, вносимая внутренним сопротивлением прибора. Оценим погрешность. Добавочное сопротивление вольтметра влияет на измеряемое сопротивление: .  и  включены параллельно.

, , тогда эквивалентное сопротивление

,

т.е. Ом.

Таким образом, входное сопротивление вольтметра слабо влияет на значение нагрузки (изменение на ), поэтому эту погрешность можно исключить.

f)	Вольтметр соединен с входом  УНЧ двумя медными жилами длиной 0,5м и диаметром 1мм. Удельное сопротивление меди . Тогда дополнительное сопротивление создаваемое проводами равно . Пересчитаем погрешность входного сопротивления в погрешность измерения напряжения. ,  ,.

Для  (наихудшее значение для измерения).

Таким образом, данная погрешность систематическая и мультипликативная.

Общая систематическая погрешность измерения входного напряжения:

.

Пусть  , тогда .

Общая случайная погрешность измерения входного напряжения:

Систематическая погрешность косвенных измерений входного сопротивления:

Переведём абсолютную погрешность в относительную: .

Случайная погрешность косвенных измерений входного сопротивления:

, .

.

Так как , то фактическая погрешность измерения .

4.4. Измерение коэффициента гармоник.

Применяется прямой метод измерения.

Структура погрешности:

a)	Основная погрешность измерительного прибора: инструментальная, случайная, мультипликативная, статическая.

b)	Дополнительная погрешность измерительного прибора при отклонении температуры окружающей среды от нормальной: инструментальная, случайная, мультипликативная, статическая.

c)	Погрешность считывания показаний с прибора: субъективная, систематическая, динамическая, аддитивная.

Рассчитаем эту погрешность:

a)	Основная погрешность прибора при частоте 1кГц, равна . Закон распределения нормальный, значит .

b)	Дополнительная погрешность прибора при отклонении температуры от нормальных условий равна половине пределов на каждые 10С0, поэтому . Закон распределения нормальный, значит .

c)	При пределе измерения 0.3% цена деления равна 0.01%, значит погрешность измерения

Общая систематическая погрешность измерения:

Найдем относительную погрешность .

Общая случайная погрешность измерения:

, , поэтому фактическая погрешность измерения равна . При измерении К=0,2%   .

4.5. Измерение неравномерности АЧХ в полосе пропускания.

Погрешность измерения неравномерности АЧХ в полосе пропускания определяется погрешностями измерения напряжения на выходе УНЧ на частоте 1кГц и погрешностями определения максимального отклонения  при перестройке частоты.

Погрешность измерения напряжения на выходе УНЧ будет определяться также как и при измерении номинальной мощности:

Общая систематическая погрешность измерения напряжения:

.

При измерении  общая систематическая погрешность

.

Общая случайная погрешность измерения напряжения:

СКО: .

Погрешность измерения  и включает в себя не только погрешность измерения напряжения (,), но и неравномерность АЧХ генератора (инструментальная, случайная, статическая, мультипликативная).

Рассчитаем влияние этой погрешности:

Неравномерность АЧХ с генератора равна 3%. Тогда на заданной частоте коэффициент передачи

. Таким образом, общая погрешность . Закон распределения равномерный, тогда .

Общая систематическая погрешность:

.  - наихудшая точка измерения. .

Общая случайная погрешность:

Рассчитаем погрешности косвенных измерений.

, где.

Систематическая погрешность косвенного измерения:

Эта погрешность абсолютная пересчитаем ее в относительную:

Случайная погрешность косвенных измерений:

и  связаны линейно, поэтому изменение  пропорционально изменению

, поэтому фактическая погрешность

При измерении нелинейности АЧХ равной  абсолютная погрешность , что соответствует 0.0933дБ.

Полная структурная схема измерения

6. Вывод по работе.

В ходе выполнения работы построена структурная схема, которая позволяет измерить параметры УНЧ с достаточно низкими погрешностями.

7. Список литературы.

7.1.    Ю.П.Алексеев: Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура. Справочник. – Москва: «Радио и связь». 1989.

7.2	Д.П. Линде: Справочник по радиоэлектронным устройствам. – Москва: «Энергия». 1978.

7.3.	Позднияков А. Д. Основы метрологии и радиоизмерения. Практикум. – Владимир: ВПИ, 1993.

7.4.	Электрорадиоизмерения. Учебное пособие для вузов (под ред. Винокурова В. И.). – М.: Высшая школа, 1986.

7.5.	Жуков Е.В. Радиомастер.- Москва: издательство ДОСААФ. 1981.

Приложение: характеристики измерительных приборов.

Вольтметр универсальный цифровой В7–40/1.

Мультиметры с индикацией 41/2 разряда предназначены для измерения постоянных напряжений и токов, среднеквадратичных значений переменных напряжений и токов сигналов сложной формы с коэффициентом амплитуды КаЈ3 и сопротивления по постоянному току.

Технические характеристики

Измерение U_

| Пределы | Максимальные показания | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 199,99 мВ |  |
| 2 В | 1,9999 мВ |  |
| 20 мВ | 19,999 мВ |  |
| 200 В | 199,99 В |  |
| 2000 В | 1000,0 В |  |
| До 40кВ | (с ДН-055) | 0,4 + 0,04 |

Измерение U_

| Пределы | Диапазон частот | Погpешность |
| --- | --- | --- |
|  | 20 – 40 Гц | 1 + 0,1 |
|  | 40 Гц – 10 кГц | 0,6 + 0,1 |
|  | 10 – 20 кГц | 1 + 0,1 |
|  | 20 – 50 кГц | 5 + 0,15 |
|  | 50 – 100 кГц | 10 + 0,4 |
|  | 20 – 40 кГц | 1 + 0,1 |
|  | 40 кГц – 1Мгц | 1 + 0,1 |
|  | 1 – 5 Мгц | 1 + 0,1 |

Измерение  синусоидальной формы с ВЧ-пробником.

| Диапазон напряжения | Диапазон частот | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,1 – 15 В | 50 кГц – 10 МГц |  |
| 0,1 – (2-15) В | 10 – 50 МГц |  |
|  | 50 – 300 МГЦ | 10 + 3 |
|  | 300 – 800 МГц | 20 + 2 |
|  | 800 – 1000 МГц | 30 + 2 |

Измерение I_

| Пределы | Максимальные показания | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 199,99 мкА |  |
| 2 мА | 1,9999 мА |  |
| 20 мА | 19,999 мА |  |
| 200 мА | 199,99 мА |  |
| 2000 мА | 1999,9 мА |  |
| 10 А (с шунтом) | 10,000 А | 0,4 + 0,02 |

Измерение Iпеременного

| Пределы | Диапазон частот | Погрешность |
| --- | --- | --- |
|  | 40 Гц – 10 кГц | 1 + 0,1 |
|  | 10 – 20 кГц | 2 + 0,1 |
| 2000 мА, 10 А (с шунтом) | 40 – 2 кГц | 1 + 0,1 |

Измерение R

| Пределы | Максимальные показания | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 199,99 Ом |  |
| 2кОм | 1,9999 кОм |  |
| 20 кОм | 19,999 кОм |  |
| 2000 кОм | 1999,9 кОм |  |
| 20 МОм | 19,999 МОм | 0,5 + 0,1 |

Uк,Iк,Rк – конечное значение предела измерений

U,I,R – значение измеряемой величины на входе.

Дополнительная погрешность прибора при отклонении температуры от нормальных условий равна половине основной на каждые 10С0.

Дополнительная погрешность прибора при колебании напряжения в сети равна  половине основной.

Входное сопротивление   10 МОм

Скорость измерения      2,5 изм/c

Коэффициент подавления помех:

Нормального вида     і40 дБ

Общего вида          і90 дБ

Общие данные:

Интервал рабочих температур   от –30 до +50*С

Относительная влажность       98%

Питание                       (220±22)В,(50±0,5)Гц

(220±11)В,()Гц

Потребляемая мощность          Ј30 В*А

Габаритные размеры

Волтметра     93ґ336ґ320 мм

ДН - 055       81ґ485 мм

Масса          Ј 5,5 кг

Измеритель нелинейных искажений С6-12.

Прибор обеспечивает автоматическое измерение коэффициента гармоник в диапазоне частот:

от 10 Гц до 199,9 кГц на несимметричном входе;

от 10 Гц до 19,9 кГц на симметричном входе.

Диапазон входных напряжений при измерении Кг:

от 0,1 до 100 В на несимметричном входе;

от 0,1 до 15 В на симметричном входе.

| Вход | Диапазон частот | Диапазон измерения Кг,% |
| --- | --- | --- |
|  | От 10 до 19.9 Гц | От 0,1 до 100 |
|  | От 20 до 99,9 Гц | От 0,05 до 100 |
|  | От 100 Гц до 19,9 кГц | От 0,03 до 100 |
|  | От 20 до 99,9 кГц | От 0,05 до 100 |
|  | От 100 до 199,9 кГц | От 0,1 до 100 |
| Симметричный | От 10 Гц до 19,9 кГц | От 0,1 до 30 ¦ |

Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности прибора при измерении коэффициента гармоник, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной, равны половине пределов допускаемых значений абсолютной основной погрешности приборе на каждые 100С изменения температуры.

|  |  | Предел DКг доп, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кг Ј 30 % | Кг > 30 % |
|  | От 10 до 19,9 Гц | ±(0,1 Кгд + 0,06 ) | ±0.2 Кгд |
|  | От 20 до 99,9 Гц | ±(0,05 Кгд + 0,03 ) | ±0,1 Кгя |
|  | От 100 Гц до 19,9 кГц | ±(0,05 Кгд + 0,02 ) | ±0,1 Кгд |
|  | От 20 до 99,9 кГц | ± (0,1 Кгд + 0,03) | ±0.1 Кгд |
|  | От 100 до 199,9 кГц | ±(0,1 Кгд + 0,05 ) | ±0.1 Кгд |
| Симметричный | От 10 Гц до 19,9 кГц | ±(0,1 Кгд + 0.06 ) |  |

где Кгд - значение измеряемого коэффициента гармоник, в процентах ;

DКг доп - допускаемое значение абсолютной основной погрешности прибора при измерении Кг.

Прибор в режиме измерения напряжения на несимметричном входе обеспечивает автоматическое измерение среднеквадратического значения напряжения синусоидальной формы от 100мкВ до 100В в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц и напряжения искажённой формы с коэффициентом гармоник до 30 % в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц.

Пределы допускаемых значений абсолютной основной погрешности прибора (DUдоп) при измерении напряжения соответствуют значениям:

| Диапазон частот | Предел DUдоп, В |
| --- | --- |
| От 10 до 20 Гц | ±(0,05 Uд + 20*10-6 ) |
| Свыше 20 до 200 Гц | ±(0,025 Uд + 20*10-6 ) |
| Свыше 200 Гц до 200 кГц | ±(0,015 Uд + 20*10-6 ) |
| Свыше 200 до 1000 кГц | ±(0,025 Uд + 20*10-6 ) |

где  Uд  -  значение измеряемого напряжения, в вольтах.

Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности прибора при измерении напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной, равны половине пределов допускаемого значения абсолютной основной погрешности прибора на каждые  100С изменения температуры.

Прибор в режиме измерения напряжения  на несимметричном входе обеспечивает раздельное измерение фоновой и шумовой составляющих с помощью фильтров верхних и нижних частот.

Частота среза фильтра нижних частот 200 Гц, а ослабление коэффициента передачи в диапазоне частот от 400 Гц до 1000 кГц не менее минус 20 дБ.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики фильтра нижних частот в диапазоне частот от 10 до 200 Гц не превышает 1 дБ (по модулю) относительно уровня на частоте 1 кГц.

Частота среза фильтра верхних частот 200 Гц, а ослабление коэффициента передачи в диапазон частот от 10 до 100 Гц не менее минус 20 дБ.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики фильтра верхних частот от 200 Гц до 1000 кГц не превышает 1 дВ (по модулю) относительно уровня на частоте 1 кГц.

Прибор обеспечивает в режиме измерения коэффициента гармоник  автоматическое измерение  частоты  входного  сигнала  в диапазоне частот от 10 Гц до  199,9 кГц при соотношении сигнал/шум не менее 40 дБ.

Пределы допускаемого значения абсолютной основной погрешности измерения частоты в Гц, не превышают  0,01f , где f  - частота входного сигнала, в герцах. Прибор обеспечивает цифровой отсчёт результатов измерение с индикацией единиц измерения (mV, V, %, дВ, "-", Hz, kHz), а также индикацию включенного режима работы (Кг, V , SF, D, G, Ў, ФНЧ, ФВЧ, %, dB,  •()•). В  приборе обеспечивается возможность автоматического пересчёта результата измерения коэффициента гармоник в децибелы относительно значения 100 % и результата измерения напряжения в децибелы относительно значения 0,775 В. Погрешность пересчёта не превышает 0,2 дБ (по модулю). В приборе обеспечивается возможность пошагового изменения пределов измерения коэффициента гармоник и напряжения с помощью кнопок "<=", "=>".

Входное активное сопротивление прибора в режиме измерения коэффициента гармоник менее 100 кОм на несимметричном и (600±60) Ом на симметричном входах, а в режиме измерения напряжения - не менее 1  МОм. Входная ёмкость прибора в режиме измерения коэффициента гармоник и напряжения на несимметричном входе - не более 100 пФ.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-119.

1	Высокая точность установки частоты.

2	Широкий диапазон регулировки уровня выходного сигнала 0.001 мкВ – 1 В.

3	Телеграфные режимы работы: НГ; ЧТ; ФТ; ОФТ; ДОФТ; АТ; АМ.

4	Запоминание 15 программ по частоте и напряжению.

5	КОП.

Генератор является источником синусоидальных электрических сигналов с высокой точностью и стабильностью частоты, телеграфными режимами работы и широким диапазоном регулировки уровня выходного сигнала.

Управление генератором осуществляется как вручную, так и дистанционно от КОП, предусмотрено автоматическое переключение частоты и выходного напряжения по программе, предварительно записанной в память прибора.

Основные характеристики:

Диапазон частот: 20 Гц – 20 МГц (с дискретностью через 1 Гц). Пределы допустимой основной погрешности установки частоты ±5•10-7f.

Выходное напряжение: 0.001 мкВ – 1 В на Rн: (0.75; 50; 75) Ом с погрешностью ± 4% при 100 мкВ – 1В; ± 6% – с аттенюатором и выносным делителем.

Дополнительная погрешность прибора при отклонении температуры от нормальных условий равна половине основной на каждые 10С0.

Дополнительная погрешность прибора при колебании напряжения в сети равна  половине основной.

Неравномерность АЧХ:  ± 3%.

Уровень наибольшей гармонической составляющей: (0.5-2)% в зависимости от установленной частоты.

Уровень побочных составляющих: -60 дБ.

Скорость манипуляции: (4-4800) бод.

Скважность манипулирующих импульсов: 1:1; 1:3; 1:6; 3:1; 6:1.

Сдвиг фазы: ОФТ (180±1)°; ДОФТ (90±1)°; (180±1)°; (270±1)°.

Сдвиг частоты: (в режиме ЧТ): 6 Гц-2 кГц с дискретностью 1 Гц.

Частота амплитудной модуляции: 1000 Гц – от внутреннего источника;

(50-5000) Гц – от внешнего источника.

Питание: 220±22 В; 50±0.5 Гц;

220±11 В;  Гц.

Габариты, масса: блок режимов – 488х134х570 мм; 15 кг;

генератор – 488х174х570 мм; 24 кг.